СОДЕРЖАНИЕ

1  ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………………………...3

1.2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…………………………………………………………………………...…...4

    - ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ………………………………………… ...4

1.2.1.1 Размещение объектов социальной инфраструктуры………………………………………………………………….… ...4

1.2.1.2 Размещение объектов специального назначения…………………………………………………………………………. …6

1.2.1.2.1 Объекты ритуального назначения……………………………………………………………………………. ...6

1.2.1.2.2 Складирования и захоронения отходов…………………………………………………………………….…. ..6

1.2.1.3 Размещение объектов транспортной инфраструктуры………………………………………………………………. …6

1.2.1.3.1 Внешний транспорт……………………………………………………………………………………………. ..6

1.2.1.3.2 Улично-дорожная сеть и городской транспорт……………………………………………………………… ..6

1.2.1.3.3 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории………………………………………… ..9

1.2.1.4 Размещение объектов инженерной инфраструктуры………………………………………………………………… …..9

1.2.1.4.1 Водоснабжение………………………………………………………………………………………………… ...9

1.2.1.4.2 Водоотведение……………………………………………………………………………………………….…..10

1.2.1.4.3 Теплоснабжение……………………………………………………………………………………………….…11

1.2.1.4.4 Электроснабжение…………………………………………………………………………………………….…12

1.2.1.4.5 Газоснабжение…………………………………………………………………………………………………....13

1.2.1.4.6 Связь и информатизация………………………………………………………………………………………...14

1.2.1.5 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана……………………………………………….14

1.3 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ  В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОФЗ), ОБЪЕКТАХ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОРЗ), ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ(ОМЗ)…………………………………………………………...................................15

1.3.1 ГОРОД МАГАДАН………………………………………………………………………………………..15

1.3.2 ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА СОКОЛ………………………………………………………….…..19

1.3.3 ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УПТАР……………………………………………………………....21

1.3.4 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД МАГАДАН»……………… ………………………..22

2   КАРТЫ

2.1 КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ……………………………………………………………………………………………....Лист № 1-1

2.2  КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

г. МАГАДАНА………………………………………………………………………………..……….Лист № 1-2

2.3  КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

п.г.т. СОКОЛ ………………………………………………………………………………………….Лист № 1-3

2.4  КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

п.г.т. УПТАР…………………………………………………………………………………………...Лист № 1-4

2.5  КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ)………………………………Лист № 2-1

2.6  КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ г.МАГАДАНА

(ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ)………………………………………...Лист №  2-2

2.7   КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

п.г.т. СОКОЛ……………………………………………………………………………………………...Лист № 2-3

2.8   КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

п.г.т. УПТАР (ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ) …………………………Лист № 2-4

2.9   КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ……………………………………………………Лист № 3

2.10 КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА…………………………………Лист № 4-1

2.11  КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН г.МАГАДАНА…………………………………………….Лист № 4-2

2.12  КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН п.г.т. СОКОЛ……………………………………………...Лист № 4-3

2.13  КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН п.г.т. УПТАР………………………………………………Лист № 4-4

# 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – Положение) муниципального образования "Город Магадан" (далее также - муниципальное образование, город Магадан, городской округ) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части генерального плана города Магадана (далее также - генерального плана), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование города Магадана осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана городского округа учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

выявление проблем градостроительного развития территории городского округа, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории городского округа на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

функциональное зонирование территории городского округа;

характер развития городского округа с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2025 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления городского округа исходя из социально-экономической обстановки в городском округе, Магаданской области, финансовых возможностей местного бюджета.

# сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики.

## Объекты местного значения, планируемые к размещению

### Размещение объектов социальной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов здравоохранения и социального обеспечения к расчетному сроку:

- Строительство:

Образование

г. Магадан

1 этап

- дошкольные образовательные учреждения на 565 мест (2 объекта);

- внешкольные учреждения  на 1200 мест (2 объекта);

2 этап

- дошкольные образовательные учреждения на 620 мест (3 объекта);

- общеобразовательная школа  на 600 учащихся;

- межшкольный учебно-производственный комбинат на 1220 мест;

3 этап

- дошкольные образовательные учреждения на 1260 мест (7 объектов);

- общеобразовательная школа  на 100 учащихся.

п.г.т. Сокол

1 этап

- дошкольное образовательное учреждение на 160 мест.

Культура

г. Магадан

1 этап

- клубное учреждение на 500 мест;

- концертный зал при хореографической школе на 300 мест;

- художественная галерея;

2 этап

- кинотеатр на 1310 мест;

- концертный зал филармонии;

- клубные учреждения на 600 мест (2 объекта).

3 этап

- кинотеатр на 800 мест;

- клубные учреждения на 1300 мест (3 объекта).

п.г.т. Сокол

2 этап

- клубное учреждение на 110 мест;

- центр для культурно-массовой работы и любительской деятельности на 260 к.в м общей площади.

п.г.т. Уптар

1 этап

- помещения для организации досуга населения, детей и подростков на 100 кв. м общей площади.

Физическая культура и спорт

г. Магадан

1 этап

- многофункциональный спортивный комплекс;

- бассейны 1        воды (2 объекта);

- спортивные залы (центры) на 1062 кв. м площади пола (4 объекта);

- спортивные площадки  на 11300 кв. м общей площади (5 объектов);

- лыжероллерная трасса.

2 этап

- бассейны на 1875 кв. м зеркала воды (5 объектов);

- спортивные залы (центры) на 1362 кв. м площади пола (5 объектов);

- спортивные площадки общей площадью 11900 кв. м (7 объектов);

3 этап

- бассейны на 1725 кв. м зеркала воды (4 объекта);

- спортивные залы (центры) на 5272 кв. м площади пола (9 объектов);

- спортивные площадки на 10 200 кв. м общей площади (6 объектов);

- футбольное поле общей площадью 20000 кв. м.

п.г.т. Сокол

1 этап

- спортивный зал на 1190 кв. м площади пола;

- спортивная площадка на 4000 кв. м общей площади;

2 этап

- тренажерный зал на 360 кв. м площади пола.

п.г.т. Уптар

2 этап

- спортивный зал на 765 кв. м площади пола;

- бассейн на 260 кв.м зеркала воды;

- спортивная площадка на 3000 кв.м общей площади.

ГО «Город Магадан»

1 этап

- горнолыжный комплекс.

- Реконструкция:

Образование

п.г.т. Сокол

1 этап

- МОГУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 145 мест

Здравоохранение и социальное обеспечение

п.г.т. Уптар

1 этап

МБ ДОУ «Детский сад № 65» на 170 мест.

### Размещение объектов специального назначения

#### Объекты ритуального назначения

Для реализации гарантий осуществления погребения умершего на территории городского округа «Город Магадан» Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

Город Магадан:

Кладбище – 1 объект– 33,2 га- санитарно-защитная зона 500 метров;

Крематорий, колумбарий- 1 объект- общая площадь 7,5 га- санитарно-защитная зона 500  и 50 метров;

#### Складирования и захоронения отходов

Для организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории городского округа «Город Магадан» Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

Городской округ «Город Магадан»:

Полигон промышленных отходов- 1 объект – площадь 16,6 га- санитарно-защитная зона 1000 метров;

Мусоросортировочный завод мощностью до 40 тыс.тонн/год - 1 объект - санитарно-защитная зона 500 метров;

Полигон ТБО- 1 объект- площадь 21,8 га- санитарно-защитная зона 500 метров;

Скотомогильник с биологическими камерами- 1 объект- площадь 6,2 га- санитарно-защитная зона 500 метров;

Город Магадан:

Полигон для складирования снега- 1 объект- площадь 1,6 га - санитарно-защитная зона 100 метров.

### Размещение объектов транспортной инфраструктуры

#### Внешний транспорт

Для обеспечения подъезда к проектируемой горнолыжной базе, возле п.г.т. Уптар, и кладбищу возле п.г.т. Сокол, а так же проектируемым полигонам твердых бытовых и промышленных отходов и скотомогильнику, расположенным возле северной границы г. Магадан, на автомобильной дороге Магадан- Балаганное- Талон, на 1 этап предлагается строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 4,6 км, V категории, с дорожными одеждами капитального типа. Реконструкция, с устройством дорожной одежды капитального типа, намечена для подъезда к существующему полигону твердых бытовых отходов и зоне режимных территорий, расположенной в северной части г. Магадана (3 этап). Общая протяженность реконструируемых дорог составляет 1,0 км.

#### Улично-дорожная сеть и городской транспорт

При рассмотрении современного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав городского округа город Магадан, были выявлены недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

магистральные дороги регулируемого движения;

магистральные улицы общегородского значения;

магистральные улицы районного значения;

улицы и дороги местного значения.

Учитывая сложившийся характер застройки г. Магадан и невозможность значительного изменения ширины улиц в красных линиях, предлагается максимальное использование существующих магистралей города, с сохранением регулируемого режима движения, без устройства многоуровневых транспортных развязок, требующих больших территорий.

В целях развития магистральной улично-дорожной сети г. Магадан, в том числе с обеспечением требуемой изоляции жилой застройки города от грузовых потоков, генеральным планом предложены следующие ключевые решения:

строительство объездной магистральной дороги на месте пер. 3-й Транспортный и параллельно ул. Песочная, вокруг юго-восточного склона сопки, параллельно проектируемой железнодорожной линии, с выходом на ул. Речная, Колымское шоссе и ул. Объездная (3 этап); эта автомобильная дорога обеспечит быструю связь между Портовым шоссе, ул. Речная, ул. Объездная и Колымским шоссе, а так же позволит вывести грузовые транспортные потоки со стороны Магаданского морского торгового порта из жилой застройки города, в обход ул. Транспортная;

строительство магистральной улицы общегородского значения в створе пер. Библиотечный в западном направлении, с выходом на объездную магистральную дорогу (1 этап);

строительство магистральной улицы общегородского значения в продолжении ул. Ягодная, с выходом на существующее пересечение кольцевого типа на Колымском шоссе (1 этап);

строительство магистральной улицы районного значения, соединяющей магистральную улицу в продолжении ул. Ягодная с ул. Объездная (2 этап);

строительство магистральной улицы районного значения на месте ул. Приморская, вдоль восточного побережья бухты Нагаева (2 этап);

строительство магистральной улицы районного значения в продолжении 2-го пер. Горького, с пересечением магистральной улицы общегородского значения в створе ул. Ягодная и с выходом Колымское шоссе (1 этап).

При планировании реконструкции магистральных улиц, в целях увеличения пропускной способности узлов улично-дорожной сети,  предусмотрено строительство одноуровневой развязки кольцевого типа, на пересечении ул. Портовая с ул. Полярная (1 этап).

Помимо создания новых элементов улично-дорожной сети, генеральным планом предлагается реконструкция существующих улиц и дорог. Проектная ширина проезжей части магистральных дорог, магистральных улиц общегородского значения и магистральных улиц районного значения составляет 8-15 м, а улиц и дорог местного значения – 6-9 м. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,5 - 3,0 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети г. Магадан, п.г.т. Сокол и п.г.т. Уптар представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего, на конец расчетного срока | реализация мероприятий по этапам инвестиционного освоения |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| г. Магадан |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: - магистральные дороги - магистральные улицы общегородского значения - магистральные улицы районного значения - улицы и дороги местного значения | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 279,2 (181,6) / 2 172 280 20,4 (11,1) / 211 220 23,7 (20,1) / 341 170 53,1 (43,8) / 499 030 182,0 (106,6) / 1 120 860 | 82,6 5,5 6,4 14,3 56,4 | 90,1 5,9 6,9 15,4 61,9 | 106,5 9,0 10,4 23,4 63,7 |
| п.г.т. Сокол |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: - магистральные дороги - магистральные улицы районного значения - улицы и дороги местного значения | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 17,7 (13,6) / 118 220 0,7 (0,7) / 5 880 5,3 (5,1) / 42 400 11,7 (7,8) / 69 940 | 5,0 0,2 1,6 3,2 | 5,4 0,2 1,8 3,4 | 7,3 0,3 1,9 5,1 |
| п.г.т. Уптар |
| Протяженность улично-дорожной сети / площадь покрытия, всего, в том числе: - магистральные улицы районного значения - улицы и дороги местного значения | км / м2 км / м2 км / м2 | 15,9 (13,9) / 107 840 10,2 (9,4) / 73 810 5,7 (4,5) / 34 030 | 4,0 2,6 1,4 | 6,2 4,0 2,2 | 5,7 3,6 2,1 |

Примечание.1. В скобках показана протяженность улиц и дорог, для которых намечена реконструкция.

В соответствии с проектируемым развитием улично-дорожной сети в местах перехода через водные препятствия предусмотрено строительство 7 новых (1 этап – 1 ед., 2 этап – 1 ед., 3 этап – 5 ед.) и реконструкция 6 существующих (1 этап – 2 ед., 2 этап – 2 ед., 3 этап – 2 ед.) автодорожных мостов в г. Магадан, а так же строительство 1 нового (2 этап) и реконструкция 1 существующего (1 этап) автодорожного моста в п.г.т. Сокол.

Согласно проектируемой планировочной структуре населенных пунктов предлагается развитие сети общественного транспорта. Маршруты организуются по магистральным улицам и дорогам, а так же по автомобильным дорогам федерального и межмуниципального значения.

Общая протяженность линий общественного транспорта, в границах населенных пунктов, на конец расчетного срока составляет: г.Магадан- порядка 135 км, п.г.т. Сокол- порядка 13 км, п.г.т. Уптар- порядка 14 км.

В соответствии с планируемым развитием улично-дорожной сети и сети общественного транспорта предлагается строительство остановочных павильонов общественного транспорта, в том числе: г. Магадан – 240 ед., п.г.т. Сокол – 28 ед., п.г.т. Уптар – 28 ед.

#### Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

В целях защиты территории г. Магадан от затопления предлагается строительство дамб обвалования из грунта. Они устраиваются вдоль р. Магаданка, р. Дукча, р. Хабля  и ручья Балахапчан. Общая протяженность защитных сооружений данного вида составляет порядка 5 км. Их технические характеристики и расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации, после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Для защиты территории среднеэтажной застройки г. Магадан, расположенной в районе примыкания ул. Приморская к Портовому шоссе и ул. Портовая, а так же территории городских пляжей, находящихся на берегах бухт Нагаева и Гертнера, от обрушения откосной части и территории п.г.т. Сокол, расположенной вдоль ручья Потерянный, от эрозии береговых склонов, предлагается устройство берегоукрепления. Вид берегоукрепления и места его устройства определяются при подготовке рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий. Общая протяженность защитных сооружений данного вида составляет: г. Магадан – порядка 0,9 км, п.г.т. Сокол – порядка 0,9 км.

### Размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Для развития системы водоснабжения на территории городского округа города Магадана Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

на 1 очередь (до 2015 года):

1) Строительство:

водопроводных очистных сооружений, включающих в себя устройство автоматической системы для предварительной аммонизации воды на р. Каменушка в г. Магадане, производительностью 65000 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- зона санитарной охраны 30 метров;

- резервных скважин для забора воды для насосной станции "Мучные склады" в г. Магадане (2 объекта), производительностью 30,60м3/ч(зона инженерной инфраструктуры);

водопроводных очистных сооружений в пгт. Сокол, производительностью 3500 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- зона санитарной охраны 30 метров;

скважин для забора воды в пгт. Уптар (2 объекта), производительностью 30, 60 м3/ч (зона инженерной инфраструктуры)- зона санитарной охраны 50 метров;

насосной станции для перспективной застройки в бухте Гертнера, производительностью 1000 м3/сут (зона природного ландшафта)- зона санитарной охраны 15 метров;

противопожарной насосной станции в мкр. Новая Веселая, производительностью 1000 м3/сут (зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения);

водовода вдоль ул. Речной от мкр. Пионерный до насосной станции "Мучные склады"  Ø 315 мм в г. Магадане, протяженностью 3,2 км;

магистральных водопроводных сетей Ø 110-315 мм в г. Магадане, протяженностью 23,6 км;

на расчетный срок (до 2025 года):

1) Строительство:

водопроводных очистных сооружений в п.г.т. Уптар, производительностью 1500 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- зона санитарной охраны 30 метров;

водопроводных очистных сооружений в мкр. Снежная Долина в г. Магадане, производительностью 500 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- зона санитарной охраны 30 метров;

водопроводных очистных сооружений в мкр. Снежный в г. Магадане, производительностью 1300 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- зона санитарной охраны 30 метров;

второго магистрального водопровода Ø 900 мм на р. Каменушка в г. Магадане, протяженностью 4,2 км;

- водопроводных очистных сооружений в мкр. Радист в г. Магадане, производительностью 100 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- зона санитарной охраны 30 метров;

магистральных водопроводных сетей Ø 110-160 мм в мкр. Новая Веселая в г.Магадане, протяженностью 4,1 км;

- магистральных водопроводных сетей Ø 110 мм в пгт. Сокол, протяженностью 2,7 км.

магистральных водопроводных сетей Ø 110 мм в пгт. Уптар, протяженностью 2,0 км.

#### Водоотведение

Для развития системы водоотведения на территории городского округа города Магадана Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

на 1 очередь (до 2015 года):

1) Реконструкция:

канализационных очистных сооружений в г. Магадане, производительностью 65000 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)-санитарно-защитная зона 400 метров;

2) Строительство:

выпускного канализационного коллектора Ø1000 мм от канализационных очистных сооружений г. Магадана в р. Магаданка, протяженностью 1,3 км;

канализационной насосной станции №3 в мкр. Нагаево в г. Магадане, производительностью 6000 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)-санитарно-защитная зона 20 метров;

напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции №3 до действующих сетей канализации в мкр. Нагаево в г. Магадане, протяженностью 1,8 км;

безнапорного канализационного коллектора Ø300-400 мм вдоль набережной р. Магаданки, протяженностью 2,0 км;

канализационной насосной станции №9 в мкр. Солнечный в г. Магадане, производительностью 2000 м3/сут (зона природного ландшафта)- санитарно-защитная зона 20 метров;

напорного канализационного коллектора Ø2x300 мм от канализационной насосной станции №9 до действующих канализационных сетей в г. Магадане, протяженностью 1,4 км;

напорного канализационного коллектора Ø2x150 мм от канализационной насосной станции №1 до канализационных очистных сооружений в пгт. Уптар, протяженностью 1,4 км;

канализационной насосной станции №3 в пгт. Уптар, производительностью 1000 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- санитарно-защитная зона 20 метров;

напорного канализационного коллектора Ø2x150 мм от канализационной насосной станции №3 до канализационной насосной станции № 1, протяженностью 0,9 км;

канализационной насосной станции №2 в пгт. Уптар, производительностью 500 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- санитарно-защитная зона 20 метров;

напорного канализационного коллектора Ø2x150 мм от канализационной насосной станции №2 до канализационной насосной станции №3 в пгт. Уптар, протяженностью 0,6 км;

на расчетный срок (до 2025 года):

1) Строительство:

канализационной насосной станции №5 в мкр. Мерчекан в г. Магадане, производительностью 3000 м3/сут (общественно-деловая зона)- санитарно-защитная зона 20 метров;

напорного канализационного коллектора Ø2x200 мм от канализационной насосной станции №5 до действующих канализационных сетей в г. Магадане, протяженностью 0,9 км;

канализационной насосной станции №6 в мкр. Мерчекан в г. Магадане, производительностью 2000 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- санитарно-защитная зона 20 метров);

напорного канализационного коллектора Ø2x150 мм от канализационной насосной станции №6 до канализационной насосной станции №5, протяженностью 0,6 км;

канализационной насосной станции №8 в мкр. Новая Веселая в г. Магадане, производительностью 3000 м3/сут (зона застройки индивидуальными жилыми домами)- санитарно-защитная зона 20 метров;

напорного канализационного коллектора Ø2x200 мм от канализационной насосной станции №8 до действующих канализационных сетей в г. Магадане, протяженностью 0,9 км;

канализационной насосной станции №7 в мкр. Новая Веселая в г. Магадане, производительностью 2000 м3/сут (зона застройки малоэтажными жилыми домами)- санитарно-защитная зона 20 метров;

напорного канализационного коллектора Ø2x200 мм от канализационной насосной станции №7 до канализационной насосной станции №8  в г. Магадане, протяженностью 1,3 км;

канализационных очистных сооружений в п.г.т. Уптар, производительностью 2000 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- санитарно-защитная зона 150 метров;

канализационных очистных сооружений в мкр. Снежная Долина в г. Магадане, производительностью 500 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- санитарно-защитная зона 150 метров;

канализационных очистных сооружений в мкр. Снежный в г.Магадане, производительностью 1000 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)- санитарно-защитная зона 150 метров.

#### Теплоснабжение

Для развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования "Город Магадан" Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

На первую очередь (до 2015 г.):

Реконструкция:

реконструкция существующих тепломагистралей ТМ-1, ТМ-1А, ТМ-2, ТМ-3 общей протяженностью 9,1 км;

реконструкция тепломагистрали ТМ-4 с прокладкой трубопроводов меньшего диаметра (2Ду400 мм) до ЦТП-10 в двухтрубном исполнении протяженностью 5,3 км с консервацией существующей тепломагистрали 2Ду700 мм;

реконструкция тепломагистрали по ул. Советская в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,5 км.

Строительство:

строительство ЦТП с расчетной тепловой нагрузкой 2,0 Гкал/ч по ул. Речная в 3-м планировочном районе (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

строительство ЦТП с расчетной тепловой нагрузкой 13,6 Гкал/ч в 1-м планировочном районе (зона застройки малоэтажными жилыми домами);

строительство тепломагистрали «Нагаевская» от МТЭЦ до ЦТП-4 диаметром 2Ду800/700/600 мм в двухтрубном исполнении общей протяженностью 6,7 км;

строительство теплотрассы 2Ду125 мм протяженностью 190 м к проектируемому ЦТП в 3-м планировочном районе;

строительство теплотрассы 2Ду200 мм протяженностью 300 м к проектируемому ЦТП в 1-м планировочном районе.

На расчетный срок (до 2025 г.):

Реконструкция:

реконструкция котельной №21 с переводом на электрокотлы и увеличением расчетной мощности до 6,3 Гкал/ч (зона застройки малоэтажными жилыми домами);

реконструкция котельной №  2 с переводом на электрокотлы (зона инженерной инфраструктуры);

реконструкция котельной №  43 с переводом на электрокотлы (коммунальная зона);

реконструкция котельной №  44 с переводом на электрокотлы (зона инженерной инфраструктуры);

реконструкция котельной №  45 с переводом на электрокотлы (зона транспортной инфраструктуры);

реконструкция котельной №  46 с переводом на электрокотлы (зона инженерной инфраструктуры);

реконструкция котельной №  62 с переводом на электрокотлы (зона инженерной инфраструктуры).

Строительство:

строительство теплотрассы в пос. Сокол диаметром 2Ду100 мм в двухтрубном исполнении протяженностью 0,7 км.

#### Электроснабжение

Для развития системы электроснабжения на территории городского округа город Магадан Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

На 1 очередь (до 2015 года):

1) Реконструкция:

ПС 110/35кВ "Сокол": замена оборудования 110 кВ и 35 кВ в п.г.т Сокол (зона инженерной инфраструктуры);

ПС 35/6 кВ "Промкомбинат": замена устройств РЗА на процессорные, замена силовых и контрольных кабелей, замена оборудования 35 и 6 кВ,в  г. Магадане (зона объектов административно-делового, общественного и коммерческого назначения);

ПС 35/6 кВ "Мясокомбинат": замена устройств РЗА на процессорные, замена силовых и контрольных кабелей, замена оборудования 35 и 6 кВ, в г. Магадане (зона объектов административно-делового, общественного и коммерческого назначения);

ПС 35/6 кВ "Снежный": замена устройств РЗА на процессорные, замена силовых и контрольных кабелей, замена оборудования 35 и 6 кВ, в г. Магадане (зона инженерной инфраструктуры).

2) Строительство:

ПС 35/6 кВ "Нагаевская", расчетная мощность трансформаторного оборудования составит 2х6,3 МВА, г. Магадане (зона инженерной инфраструктуры);

воздушной ЛЭП 35 кВ «ПС 35/10 кВ «КПД» - ПС 35/6 кВ "Нагаевская"  для подключения проектной  ПС 35/6 кВ "Нагаевская" Общая протяженность проектируемых ЛЭП 35 кВ составит 3,6 км- охранная зона 15 метров;

ПС 110/10 кВ «Левобережная», ориентировочной мощностью трансформаторного оборудования  2х10 МВА, г. Магадане (зона инженерной инфраструктуры);

отпайки от двухцепной воздушной ЛЭП 110 кВ «ПС 110/35/10 кВ «Юго-Восточная» - ПС 220/110/35/10 кВ «Центральная»», общей протяженностью 1,0 км;

ПС 35/10 кВ «Горнолыжная», ориентировочной мощностью трансформаторного оборудования  2х2,5 МВА в городском округе г. Магадан ( зона территории, покрытых лесом и кустарником);

отпайки от воздушной ЛЭП 35 кВ «ПС 110/35 кВ «Центральная» – ПС 110/10 кВ «Сокол», общей протяженностью 3,8 км.

На расчетный (до 2025 года):

1) Реконструкция:

ПС 220/110/35/10 кВ «Центральная», в г. Магадане (зона инженерной инфраструктуры);

2) Строительство:

воздушной ЛЭП 220 кВ «ПС 220/110 кВ «Оротукан» - ПС 220/110 кВ «Палатка» – ПС 220/110/35 кВ «Центральная», общая протяженность в границах  городского округа  город Магадан составит 52 км- охранная зона 25 метров;

двухцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ «ПС 110/35 кВ «Центральная» – ПС 110/10 кВ «Сокол» – ПС 220/110 кВ «Палатка», Общая протяженность проектируемой ЛЭП в границах муниципального образования «Город Магадан» составит 55,5 км- охранная зона 20 метров;

ПС 110/35/10 кВ «Городская», в г. Магадане, с подключение от Магаданской ТЭЦ по двухцепной ЛЭП 110 кВ. Общая длина проектной воздушной ЛЭП «ПС 110/35/10 кВ «Городская» - Магаданская ТЭЦ» составит 1,9 км (зона инженерной инфраструктуры)- охранная зона 20 метров;

Кабельной ЛЭП 35 кВ «ПС 35/6 кВ «Нагаевская» - ПС 35/6 кВ «База Морфлота», общей протяженностью 2 км.

#### Газоснабжение

Объекты местного значения к размещению не предусмотрены.

#### Связь и информатизация

Объекты местного значения к размещению не предусмотрены.

#### Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана

Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана осуществляется за счет:

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным планом городского округа;

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- размещения объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

# параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)

## Город Магадан

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона жилого назначения, в том числе: | 1052,2 |  |  |
|  | среднеэтажной жилой застройки | 428,6 | 30 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Дошкольное образовательное учреждение на 1270 мест (6 объектов) |
|  | Клубное учреждение на 500 мест |
|  | Бассейны на 825 кв. м зеркала воды (2 объекта) |
|  | Спортивные залы на 924 кв. м площади пола (4 объекта) |
|  | Спортивные площадки общей площадью 8500 кв. м (5 объектов) |
|  | объекты регионального значения |
|  | Детский диагностический центр на 100 посещений в смену |
|  | Акушерский корпус на 100 коек |
|  | ГУК "Магаданский областной краеведческий музей" на 100 тыс. ед.(реконструкция) |
| 1.2 | малоэтажной жилой застройки | 115,1 | 15 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (1 объект) |
|  | Спортивные площадки общей площадью 5100 кв. м (3 объекта) |
|  | Котельная №21 мощностью 6,3 Гкал/ч |
|  | ЦТП мощностью 13,6 Гкал/ч |
|  | Канализационная насосная станция №7, производительностью 2000 м3/сут |
| 1.3 | индивидуальной жилой застройкой | 434,3 | 9 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Дошкольное образовательное учреждение на 390 мест (3 объекта) |
|  | ЦТП мощностью 2,0 Гкал/ч |
|  | Канализационная насосная станция №8, производительностью 3000 м3/сут |
|  | Зона общественно-делового назначения | 216,7 | 30 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Дошкольное образовательное учреждение на 585 мест (2 объекта) |
|  | Общеобразовательная школа на 100 мест |
|  | Внешкольное учреждение на 1200 мест (2 объекта) |
|  | Межшкольный учебно-производственный комбинат на 1220 мест |
|  | Художественная галерея |
|  | Концертный зал при хореографической школе на 300 мест |
|  | Филармония |
|  | Клубное учреждение на 1400 мест (4 объекта) |
|  | Кинотеатры на 2110 мест (2 объекта) |
|  | Бассейны на 3150 кв. м зеркала воды (7 объектов) |
|  | Спортивные залы на 2610 кв. м площади пола (11 объектов) |
|  | Спортивные площадки общей площадью 5100 кв. м (3 объекта) |

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализационная насосная станция №5, производительностью 3000 м3/сут |
|  | объекты регионального значения |
|  | Фондохранилище областного краеведческого музея |
|  | Аквапарк на 1340 кв.м. зеркала воды |
|  | Автостанция |
|  | объекты федерального значения |
|  | Пожарная часть на 6 автомобилей (реконструкция) |
|  | Зона объектов административно-делового, общественного и коммерческого назначения | 321,1 | 20 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Культурно-развлекательный центр на 1000 мест |
|  | Клубное учреждение на 500 мест |
|  | Понизительная подстанция 35 кВ «Промкомбинат» |
|  | Понизительная подстанция 35 кВ «Мясокомбинат» |
|  | Противопожарная насосная станция в мкр. Новая Веселая, производительностью 1000 м3/сут |
|  | объекты федерального значения |
|  | Пожарные части на 12 автомобилей (2 объекта) |
|  | Зона объектов здравоохранения и социальной защиты | 31,2 | 18 |  |
|  | объекты регионального значения |  |  |  |
|  | Радиологический корпус ГУЗ Магаданского областного онкологического диспансера на 20 коек |
|  | Корпус ГУЗ «Магаданский областной противотуберкулезный диспансер» на 20 коек |
|  | Центр гинекологии и перинатальной патологии на 100 коек |
|  | Инфекционное отделение ГБУЗ «Детская городская больница» на 70 коек |
|  | Морг судебно-медицинской экспертизы |
|  | Магаданское областное государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» на 330 мест (реконструкция) |
|  | Зона объектов культурно-исторического центра | 52,5 | 18 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Общеобразовательная школа с бассейном на 600 мест |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданский родильный дом» (гинекологический корпус) на 50 коек (реконструкция) |
|  | Зона производственного назначения | 366,1 | 10 |  |
|  | объекты федерального значения |
|  | Пожарная часть на 2 автомобиля |
|  | Зона коммунального назначения | 251,4 | 6 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Котельная №43 мощностью 2,0 Гкал/ч |  |  |  |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 725,6 |  |  |
|  | объекты местного значения |
| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
|  | Канализационные очистные сооружения (реконструкция), производительностью 65000 м3/сут |
|  | Канализационные очистные сооружения (мкр.Снежная Долина), производительностью 500 м3/сут |
|  | Канализационные очистные сооружения (мкр.Снежный), производительностью 1000 м3/сут |
|  | Канализационная насосная станция №3, производительностью 6000 м3/сут |
|  | Канализационная насосная станция №6, производительностью 2000 м3/сут |
|  | Водопроводные очистные сооружения, включающих в себя станцию предварительной аммонизации воды, производительностью 65000 м3/сут |
|  | Резервные скважины для забора воды (2 объекта), производительностью 30, 60 м3/ч |
|  | Водопроводные очистные сооружения (мкр. Снежная Долина), производительностью 500 м3/сут |
|  | Водопроводные очистные сооружения (мкр. Снежный), производительностью 1300 м3/сут |
|  | Водопроводные очистные сооружения (мкр. Радист), производительностью 100 м3/сут |
|  | Котельная №44 мощностью 1,0 Гкал/ч |
|  | Котельная №46 мощностью 11,2 Гкал/ч |
|  | Котельная №62 мощностью 12,9 Гкал/ч |
|  | Котельная №2 мощностью 3,75 Гкал/ч |
|  | Понизительная подстанция 110 кВ «Городская» |
|  | Понизительная подстанция 110 кВ «Левобережная» |
|  | Понизительная подстанция 35 кВ «Нагаевская» |
|  | объекты регионального значения |
|  | Телевизионный ретранслятор |
|  | Понизительная подстанция 220 кВ «Центральная» |
|  | объекты федерального значения |
|  | Пожарная часть-12 на 2 автомобиля (реконструкция) |
|  | Телевизионный ретранслятор |
|  | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 233,9 | - |  |
|  | объекты федерального значения |
|  | Морской торговый порт |
|  | Железнодорожная станция |
|  | объекты регионального значения |
|  | Автовокзал |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 471,7 | - |  |
|  | Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 1084,2 | 6 |  |
|  | Зона объектов сельскохозяйственного назначения | 84,2 | - |  |
|  | Зона спортивных и рекреационных объектов | 149,1 | 20 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Многофункциональный спортивный комплекс |
|  | Спортивный центр на 2000 кв. м площади пола |
|  | Морской туристический клуб |
|  | Зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | 39,5 | 15 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Бассейн на 600 кв. м зеркала воды |
|  | Спортивный зал на 162 кв. м площади пола |

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивная площадка общей площадью 1700 кв. м |
|  | Туристическая база |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | 164,5 | - |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Бассейн на 225 кв. м зеркала воды |
|  | Спортивные площадки на 11300 кв. м общей площади (5 объектов) |
|  | Футбольное поле общей площадью 20000 кв. м |
|  | Спортивный центр на 2000 кв. м площади пола |
|  | Туристическая база «Старая Веселая» |
|  | Зона ритуального назначения | 117,9 | - |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Кладбище- 1 объект площадью 33,2 га |
|  | Крематорий, колумбарий- 1 объект площадью 7,5 га |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | 84,5 | - |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Полигон для складирования снега- 1 объект площадью 1,6 га |
|  | Зона обороны и безопасности | 33,6 | - |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Зона режимных территорий | 27,6 | - |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Зона акваторий | 362,3 |  |  |
|  | Зона природного ландшафта | 6442,1 | - |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Лыжероллерная трасса |
|  | Понизительная подстанция 35 кВ "Тепличный комбинат" |
|  | Насосная станция для перспективной застройки в бухте Гертнера, производительностью 1000 м3/сут |
|  | Канализационная насосная станция №9, производительностью 2000 м3/сут |
|  | Зона защитного озеленения | 7,3 | - |  |
|  | Зона территории, покрытых лесом и кустарником | 16913,4 | - |  |
|  | Зона добычи полезных ископаемых | 76,8 | - |  |
|  | Зона рекреационного назначения |  | - |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Спортивная площадка общей площадью 1700 кв.м |

## Поселок городского типа Сокол

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона жилого назначения, в том числе: | 63,0 |  |  |
|  | среднеэтажной жилой застройки | 29,2 | 20 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест |
|  | Спортивная площадка общей площадью 4000 кв. м |
|  | Тренажерный зал на 360 кв.м площади пола |
|  | индивидуальной жилой застройкой | 33,8 | 9 |  |
|  | Зона общественно-делового назначения | 30,2 | 18 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | МОГУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 145 мест (реконструкция) |
|  | Клубное учреждение на 110 мест |
|  | Центр для культурно-массовой работы и любительской деятельности на 260 к.в м общей площади |
|  | Спортивный зал на 1190 кв. м площади пола |
|  | объекты федерального значения |
|  | Пожарная часть-21 на 2 автомобиля (реконструкция) |
|  | Зона объектов административно-делового, общественного и коммерческого назначения | 11,3 | 18 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Автостанция |
|  | Зона объектов здравоохранения и социальной защиты | 2,6 | 10 |  |
|  | Зона коммунального назначения | 6,6 | 6 |  |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 13,0 | - |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Понизительная подстанция 110 кВ «Сокол» |
|  | Водопроводные очистные сооружения, производительностью 3500 м3/сут |
|  | объекты федерального значения |
|  | Телевизионный ретранслятор |
|  | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 12,4 | - |  |
|  | объекты регионального значения |
|  | Железнодорожная станция |
|  | Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 37,7 | 6 |  |
|  | Зона рекреационного назначения | 10,6 | - |  |
|  | Зона спортивных и рекреационных объектов | - | - |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | 10,6 |  |  |

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона обороны и безопасности | 17,7 | - |  |
|  | Зона акваторий | 18,3 | - |  |
|  | Зона природного ландшафта | 357,3 | - |  |
|  | Зона территории, покрытых лесом и кустарником | 892,7 | - |  |
|  | Зона добычи полезных ископаемых | 43,6 |  |  |

## Поселок городского типа Уптар

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона жилого назначения, в том числе: | 38,0 |  |  |
|  | среднеэтажной жилой застройки | 12,2 | 20 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Детское дошкольное учреждение на 170 мест (реконструкция) |
|  | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков на 110 кв.м общей площади |
|  | малоэтажной жилой застройки | 10,5 | 10 |  |
|  | индивидуальной жилой застройкой | 15,3 | 9 |  |
|  | Зона общественно-делового назначения | 10,4 | 16 |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Спортивный зал на 765 кв. м площади пола |
|  | Бассейн на 260 кв.м зеркала воды |
|  | Зона производственного назначения | 15,9 | 12 |  |
|  | Зона коммунального назначения | 22,6 | 6 |  |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 8,0 | - |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Канализационные очистные сооружения, производительностью 2000 м3/сут |
|  | Канализационная насосная станция №2, производительностью 500 м3/сут |
|  | Канализационная насосная станция №3, производительностью 1000 м3/сут |
|  | Водопроводные очистные сооружения, производительностью 1500 м3/сут |
|  | Скважины для забора воды (2 объекта), производительностью 30, 60 м3/ч |
|  | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 25,4 | - |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | - | - |  |
|  | Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 4,6 | 6 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | 7,9 | - |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Спортивная площадка общей площадью 3000 кв.м |
|  | Зона режимных территорий | 25,3 | - |  |
|  | Зона акваторий | 22,92 | - |  |
|  | Зона природного ландшафта | 1187,38 | - |  |
|  | Зона территории, покрытых лесом и кустарником | 1094,4 | - |  |
|  | Зона добычи полезных ископаемых | 11,0 | - |  |

## Муниципальное  образование «город Магадан»

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона общественно-делового назначения | - |  |  |
|  | Зона объектов административно-делового, общественного и коммерческого назначения | 1,8 |  |  |
|  | Зона коммунального назначения | - |  |  |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 124,0 |  |  |
|  | Зона объектов транспортной инфраструктуры | 280,8 |  |  |
|  | объекты федерального значения |
|  | Аэропорт (на границе п. Сокол) |
|  | Зона транспортных коридоров | 218,7 |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 5023,2 |  |  |
|  | Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 348,2 |  |  |
|  | Зона спортивных и рекреационных объектов | 237,4 |  |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Горнолыжный комплекс |
|  | Зона ритуального назначения | 5,4 |  |  |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | 77,5 |  |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Полигон промышленных отходов- 1 объект площадью 16,6 га |
|  | Скотомогильник с биологическими камерами-1 объект площадью 6,2 га |
|  | Полигон ТБО-1 объект площадью 21,8 га |
|  | Мусоросортировочный завод мощностью до 40 тыс.тонн/год-1 объект |
|  | Зона акваторий | 38,0 |  |  |
|  | Зона природного ландшафта | 22193,1 |  |  |
|  | Зона территории, покрытых лесом и кустарником | 60444,3 |  |  |
|  | объекты местного значения |
|  | Понизительная подстанция 35 кВ «Горнолыжная» |
|  | Зона добычи полезных ископаемых | 630,0 |  |  |